POZZETTO 60x60x60

Pozzetti prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 350, completi di fondo spess. cm 5.
Dimensioni interne cm 60x60x60. Spessore minimo parete cm 5.
Armatura costituita da una staffa saldata Ø mm 5 annegata in prossimità del bordo superiore.
I pozzetti sono completi di impronte Ø cm 42, a mezzo spessore, su ciascuna parete verticale esterna, per eventuale inserimento di tubazioni.

| Tipo | Misura interna | Misura esterna | H altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Innenmaß | Außenmaß | H Höhe | Gewicht |
| Pozzetto 60x60x60 | 60x60 | 70x70 | 65 | 260 |

| Lire |  |
| --- | --- |
| Euro |  |

PROLUNGA 60x60x60

Prolunghe prefabbricate in c.a.vibrocompresso Rck 350, senza fondo.
Dimensioni interne cm 60x60x60. Spessore minimo parete cm 5.
Armatura costituita da due staffe saldate Ø mm 4 annegate in prossimità dei bordi superiore ed inferiore.
Le prolunghe sono completi di impronte Ø cm 42, a mezzo spessore, su ciascuna parete verticale esterna, per eventuale inserimento di tubazioni.

| Tipo | Misura interna | Misura esterna | H altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Innenmaß | Außenmaß | H Höhe | Gewicht |
| Prolunga 60x60x60 | 60x60 | 70x70 | 60 | 210 |

| Lire |  |
| --- | --- |
| Euro |  |

PROLUNGA 60x60x30

Prolunghe prefabbricate in c.a.vibrocompresso Rck 350, senza fondo.
Dimensioni interne cm 60x60x30. Spessore minimo parete cm 5.
Armatura costituita da una staffa saldata Ø mm 5 annegata in prossimità del bordo superiore.
Le prolunghe sono completi di impronte Ø cm 42, a mezzo spessore, su ciascuna parete verticale esterna, per eventuale inserimento di tubazioni.

| Tipo | Misura interna | Misura esterna | H altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Innenmaß | Außenmaß | H Höhe | Gewicht |
| Prolunga 60x60x30 | 60x60 | 70x70 | 30 | 105 |

| Lire |  |
| --- | --- |
| Euro |  |

COPERCHIO CLS 60x60 PEDONABILE

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm 70x70x6, completi di foro passante rettangolare per il sollevamento.
Portata pedonabile.
Armatura costituita da fibre diffuse in acciaio zincato ad aderenza migliorata Ø mm 0,8x40, in ragione di Kg 20/m².

| Tipo | Portata | Misura esterna | H altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Stärke | Außenmaß | H Höhe | Gewicht |
| Coperchio 60x60 Pedonabile Begehbar |  | 70x70 | 6 | 120 |

| Lire |  |
| --- | --- |
| Euro |  |

COPERCHIO CLS 60x60 CARRABILE

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm 70x70x10, completi di foro passante rettangolare per il sollevamento.
Portata carrabile.
Armatura costituita da fibre diffuse in acciaio zincato ad aderenza migliorata Ø mm 0,8x40, in ragione di Kg 20/m²,
+ tondini Ø mm 8 ogni 7 cm, in prossimità del bordo inferiore.

| Tipo | Portata | Misura esterna | H altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Stärke | Außenmaß | H Höhe | Gewicht |
| Coperchio 60x60 Carrabile Befahrbar |  | 70x70 | 10 | 72 |

| Lire |  |
| --- | --- |
| Euro |  |

Vedi	Chiusini Zincati		Siehe	Verzinkte Deckeln

Chiusini ghisa			Gussdeckeln

Chiusini Zinco cls		Schachtabdeckung Zinco Cls

Griglie Zincate			Verzinkte Roste

Griglie Ghisa			Gussroste

Griglie Zinco Cls			Schachtroste Zinco cls