TUBO FORATO Ø 15x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, forati sulla mezzaluna superiore, fori Ø min. cm 1,5; giunti a mezzo spessore.Tubazione Ø interno cm 15, Lunghezza cm 100, Spessore minimo parete cm 3,5. Piano di posa rinforzato.

| Tipo | Ø Interno | Spessore parete | Lunghezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Ø Innen | Wandstärke | Länge | Gewicht |
| Tubo forato Ø 15x100 | 15 | 3,5 | 100 | 39 |

| Lire |  |
| --- | --- |
| Euro |  |

TUBO FORATO Ø 20x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, forati sulla mezzaluna superiore, fori Ø min. cm 1,5; giunti a mezzo spessore. Tubazione Ø interno cm 20, Lunghezza cm 100, Spessore minimo parete cm 4. Piano di posa rinforzato.

| Tipo | Ø Interno | Spessore parete | Lunghezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Ø Innen | Wandstärke | Länge | Gewicht |
| Tubo forato Ø 20x100 | 20 | 4 | 100 | 57 |

| Lire |  |
| --- | --- |
| Euro |  |

TUBO FORATO Ø 30x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, forati sulla mezzaluna superiore, fori Ø min. cm 1,5; giunti a mezzo spessore.Tubazione Ø interno cm 30, Lunghezza cm 100, Spessore minimo parete cm 4,5.

| Tipo | Ø Interno | Spessore parete | Lunghezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Ø Innen | Wandstärke | Länge | Gewicht |
| Tubo forato Ø 30x100 | 30 | 4,5 | 100 | 97 |

| Lire |  |
| --- | --- |
| Euro |  |

TUBO FORATO Ø 40x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, forati sulla mezzaluna superiore, fori Ø min. cm 1,5; giunti a mezzo spessore.Tubazione Ø interno cm 40, Lunghezza cm 100, Spessore minimo parete cm 4,5.

| Tipo | Ø Interno | Spessore parete | Lunghezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Ø Innen | Wandstärke | Länge | Gewicht |
| Tubo forato Ø 40x100 | 40 | 4,5 | 100 | 141 |

| Lire |  |
| --- | --- |
| Euro |  |

TUBO FORATO Ø 50x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, forati sulla mezzaluna superiore, fori Ø min. cm 1,5; giunti a mezzo spessore.Tubazione Ø interno cm 50, Lunghezza cm 100, Spessore minimo parete cm 4,5.

| Tipo | Ø Interno | Spessore parete | Lunghezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Ø Innen | Wandstärke | Länge | Gewicht |
| Tubo forato Ø 50x100 | 50 | 4,5 | 100 | 180 |

| Lire |  |
| --- | --- |
| Euro |  |

TUBO FORATO Ø 60x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, forati sulla mezzaluna superiore, fori Ø min. cm 1,5; giunti a mezzo spessore. Tubazione Ø interno cm 60, Lunghezza cm 100, Spessore minimo parete cm 5.

| Tipo | Ø Interno | Spessore parete | Lunghezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Ø Innen | Wandstärke | Länge | Gewicht |
| Tubo forato Ø 60x100 | 60 | 5 | 100 | 233 |

| Lire |  |
| --- | --- |
| Euro |  |

TUBO FORATO Ø 80x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, forati sulla mezzaluna superiore, fori Ø min. cm 1,5; giunti a mezzo spessore.Tubazione Ø interno cm 80, Lunghezza cm 100,

Spessore minimo parete cm 6,5.

| Tipo | Ø Interno | Spessore parete | Lunghezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Ø Innen | Wandstärke | Länge | Gewicht |
| Tubo forato Ø 80x100 | 80 | 6,5 | 100 | 370 |

| Lire |  |
| --- | --- |
| Euro |  |

TUBO FORATO Ø 100x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 350,

forati sulla mezzaluna superiore, fori Ø min. cm 1,5; giunti a mezzo spessore.
Tubazione Ø interno cm 100, Lunghezza cm 100,

Spessore minimo parete cm 7,5.

| Tipo | Ø Interno | Spessore parete | Lunghezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Ø Innen | Wandstärke | Länge | Gewicht |
| Tubo forato Ø 100x100 | 100 | 7,5 | 100 | 532 |

| Lire |  |
| --- | --- |
| Euro |  |