# BALAUSTRE SERIE 400

CARATTERISTICHE:
La balaustra BLRS-4OO ha un’altezza di 40 cm. È ideale per coronare la parte superiore di muri fabbricati in blocco, mattone o pietra. Questa balaustra, come tutta la gamma SAS, è fabbricata, senza armatura e con tecniche di elevato compattamento che le conferiscono una grande resistenza, ed una finitura perfetta.

COLORE:
Si fabbricano esclusivamente in calcestruzzo di cemento bianco con aggregato bianco.

MONTAGGIO:
Il suo disegno permette di collocarla solo su piccoli parapetti, finiti con la COPERTINA RB-180, o in combinazione con la balaustra PARIS della SERIE-650 TOP.

COMPLEMENTI:
La balaustra BLRS-400, sormontata dalla COPERTINA RB-180, sostituisce con vantaggio le recinzioni costituite da graticciate.

| Modello | Colore | Dimensioni cm | Peso pezzo Kg | Pezzi pallet | Kg pallet | € pezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | Ø max |  |  |  |  |
| BLRS-400 | Bianco | 13 | 40 | 11,8 | 6,8 | 98 | 681 |  |

| Nr. 1 Ml Balaustre Serie 400 | Colore | € Metro lineare |
| --- | --- | --- |
| Costituito da 5 BLRS-400 + 2 RB 180 + 2 LO-200 | Bianco |  |

# CORRIMANO PER BALAUSTRE SERIE 400-500-600-750

| Modello | Colore | Lungh. | Nr. Pz/ Ml | Diam. | Dimensioni cm | Peso pezzo Kg | Pezzi pallet | Kg pallet | € pezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B | C |  |  |  |  |
| RB-180 | Bianco Beige | 50 | 2 | - | 8 | 18 | 13,5 | 14 | 96 | 1360 |  |
| RB-180/ 300R* | Bianco Beige | - | 2 | Ø 300 int.* | 8 | 18 | 13,5 | 14,8 | 15 | 237 |  |

* Nr. 20 pezzi per una circonferenza

# CUNEO PER BALAUSTRE INCLINATE

| Modello | Colore | Inclinaz. | Dimensioni cm | Peso pezzo Kg | Pezzi scatola | € pezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C |  |  |  |
| CB-130 | Bianco | 30° | 13 | 10 | 2,5 | 2,1 | 8 |  |

# PERNI PER MONTAGGIO BALAUSTRE

| Modello |  | Dimensioni mm | Imballo | Pezzi Sacchetto | € Sacchetto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lungh. | Ø |  |  |  |
| ARBAL-50 | Per Balaustre 500-600-750 e corrimano RBAL-B | 40 | 6 | Sacchetto | 50 |  |

ESEMPI APPLICAZIONI

COLONNINA TONDA h 40 CON CORRIMANO RB-180 SU MURO IN OPERA

COLONNINA TONDA h 40 CON CORRIMANO RB-180 E ZOCCOLO LO-200 (O SUPERIORE)

COLONNINA TONDA h 40 CON CORRIMANO E ZOCCOLO RB-180