# CORNICI PER FINESTRE

CARATTERISTICHE:
Le CORNICI PER FINESTRE sostituiscono tutti i tipi di infisso, con il vantaggio che non richiedono nessun tipo di manutenzione.

COLORE:
Esclusivamente grigio. Possono essere verniciate per adattarsi a qualsiasi decorazione.

MONTAGGIO:

Sono dotate di una feritoia laterale che consente il fissaggio alla parete.

Si consiglia di utilizzare un tondino di 3 mm

come armatura supplementare.

COMPLEMENTI:

I PRATICABILI PER VETRATE permettono l’apertura del vetro

per la ventilazione dell’aria.

Sono fabbricati in profili modellati a freddo e

successivamente zincati per garantire una protezione totale contro

le intemperie.

Raccomandiamo di collocarli con stucco o silicone.

| Modello | Colore | Sezione | Dim. Est. cm | Dim. Cristallo mm | Dim. Int. cm | Nr. Pz Mq | Peso pezzo Kg | Pezzi pallet | Kg pallet | € pezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIAL | Grigio | 2 | 50x50 | 455x455 | 44x44 | 4 | 4,8 | 120 | 591 |  |
| TELLA | Grigio | 2 | 30x60 | 551x251 | 24x54 | 5,55 | 4,8 | 160 | 783 |  |
| JUNIOR | Grigio | 2 | 40x40 | 350x350 | 34x34 | 6,25 | 4,3 | 192 | 841 |  |
| REJA | Grigio | 2 | 25x50 | 453x203 | 19x44 | 8 | 3,8 | 240 | 927 |  |
| CERROJO | Grigio | 1 | 20x40 | 160x360 | 15x35 | 12,5 | 2,5 | 384 | 975 |  |

# PRATICABILI PER VETRATE

| Modello | Colore | Dimensioni Cornice | Apertura | Modello Cornice | € pezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGS | Grigio | 50x 50 | Basculante | DIAL |  |
| TGS | Grigio | 30x60 Orizzontale | Basculante | TELLA |  |
| TGPS | Grigio | 30x60 Verticale | Basculante | TELLA |  |
| JGS | Grigio | 40x40 | Basculante | JUNIOR |  |
| RGS | Grigio | 25x50 Orizzontale | Basculante | REJA |  |
| RGPS | Grigio | 25x50 Verticale | Basculante | REJA |  |
| CGS | Grigio | 20x40 Orizzontale | Basculante | CERROJO |  |
| CGPS | Grigio | 20x40 Verticale | Basculante | CERROJO |  |