# CORNICIONI

CARATTERISTICHE:
I CORNICIONI prefabbricati risolvono la realizzazione di questi elementi ornamentali, ad un costo inferiore a quello necessario per la realizzazione di elementi gettati in opera. Con questi prodotti, Lei può tranquillamente dimenticarsi di casseforme, incarichi difficili, operai qualificati. Una volta collocati, non necessitano manutenzione.

COLORE:
Si producono in calcestruzzo bianco o beige.

MONTAGGIO:
Essendo un elemento autostabile, non necessita di ancoraggi, e si colloca sopra la costruzione di mattoni o blocchi. La loro forma ad U permette di utilizzarli come “cassero a perdere” con tutti i vantaggi da questo derivanti.

COMPLEMENTI:
I due modelli dispongono di elementi ad angolo interno ed esterno, così come dell’elemento di chiusura TAP-300 e TAP-350.

| Modello | Colore | Dimensioni cm | L. cm | Nr. Pz Ml | Peso Pz Kg | Pezzi pallet | Kg pallet | € pezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |  |  |  |  |  |  |
| COR- 300 | Bianco Beige | 18 | 30 | 20 | - | 17 | 6 | 10 | 120 | 1.215 |  |
| COR- 350 | Bianco Beige | 27 | 35 | 20 | - | 17 | 6 | 11,5 | 96 | 1.119 |  |
| COR- 300 I | Bianco Beige | 18 | 30 | 20 | 35 | - | - | 28,1 | 6 | 184 |  |
| COR- 300 E | Bianco Beige | 18 | 30 | 20 | 35 | - | - | 22,6 | 6 | 151 |  |
| COR- 350 I | Bianco Beige | 27 | 35 | 20 | 40 | - | - | 34,1 | 6 | 220 |  |
| COR- 350 E | Bianco Beige | 27 | 35 | 20 | 40 | - | - | 32,6 | 6 | 211 |  |
| TAP- 300 | Bianco Beige | 18 | 21 | 14,5 | - | 4 | - | 1,9 | - | - |  |
| TAP- 350 | Bianco Beige | 13 | 27 | 13,5 | - | 4 | - | 2,4 | - | - |  |