# PERSIANE

CARATTERISTICHE:
Le PERSIANE a lame fisse sono un elemento tradizionale di ventilazione, prodotto completamente in calcestruzzo che non ha bisogno di nessuna manutenzione poiché non viene attaccato dagli agenti atmosferici. Risolvono il problema della ventilazione continua in ambienti industriali come essiccatoi, casette per trasformatori, mercati, industrie in generale; e nelle case: posteggi, dispense, caldaie, stanze per macchine dell’ascensore, cantine ed altri servizi.

COLORE:
Si producono esclusivamente in grigio. Si possono verniciare per ottenere una finitura più decorativa.

MONTAGGIO:
Sono dotate di una feritoia laterale che consente il fissaggio alla parete. Si consiglia di utilizzare un tondino di 3 mm. di diametro, come armatura supplementare.

| Mod. | Colore | Dim. cm | Luce Libera feritoie | Superf. Ventila. Cmq /Pz | Peso Pezzo | Nr. Pz Mq | Pezzi pallet | Kg pallet | € pezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-20 | Grigio | 20x40 | 3 | 190 | 6,1 | 12,5 | 144 | 893 |  |
| P-25 | Grigio | 25x50 | 4 | 340 | 9,5 | 8 | 120 | 1.155 |  |
| P-40 | Grigio | 40x40 | 7 | 586 | 11,1 | 6,25 | 96 | 1.081 |  |
| P-50 | Grigio | 50x50 | 8 | 884 | 16,8 | 4 | 80 | 1.359 |  |
| P-60 | Grigio | 60x60 | 9 | 1.414 | 22,7 | 2,77 | 32 | 741 |  |