ANELLO PERDENTE Ø 80x50h

Anelli perdenti prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 350, completi di Nr. 8 fori passanti Ø cm 8 per il drenaggio delle acque. Dimensioni interne Ø cm 80x50h. Spessore minimo parete cm 5. Sviluppo superficie interna m2 1,25. Armatura costituita da due anelli saldati Ø mm 4 annegati in prossimità dei bordi superiore ed inferiore.
Gli anelli saranno sovrapposti, a rendere un a superficie interna utile di m2 _______ , e saranno sormontati da idoneo
1) Coperchio carrabile + chiusino in ghisa.
2) Coperchio pedonabile.

| Art. | Ø Interno | Ø Esterno | H Altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø Innen | Ø Außen | H Höhe | Gewicht |
| Anello perdente Ø 80 Sickerring | 80 | 90 | 50 | 160 |

| Superficie interna m² | 1,25 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Innenfläche m² |  | Euro |  |

ANELLO PERDENTE Ø 100x50h

Anelli perdenti prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 350, completi di Nr.12 fori passanti Ø cm 10 per il drenaggio delle acque. Dimensioni interne Ø cm 100x50h. Spessore minimo parete cm 5. Sviluppo superficie interna m2 1,57. Armatura costituita da due anelli saldati Ø mm 5 annegati in prossimità dei bordi superiore ed inferiore.
Gli anelli saranno sovrapposti, a rendere una superficie interna utile di m2 _______ , e saranno sormontati da idoneo
1) Coperchio carrabile + chiusino in ghisa.
2) Coperchio pedonabile.

| Art. | Ø Interno | Ø Esterno | H Altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø Innen | Ø Außen | H Höhe | Gewicht |
| Anello perdente Ø 100 Sickerring | 100 | 111 | 50 | 200 |

| Superficie interna m² | 1,57 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Innenfläche m² |  | Euro |  |

ANELLO PERDENTE Ø 125x50h

Anelli perdenti prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 350, completi di Nr.12 fori passanti Ø cm 9 per il drenaggio delle acque. Dimensioni interne Ø cm 125x50h. Spessore minimo parete cm 6. Sviluppo superficie interna m2 1,96. Armatura costituita da due anelli saldati Ø mm 6 annegati in prossimità dei bordi superiore ed inferiore.
Gli anelli saranno sovrapposti, a rendere una superficie interna utile di m2 _______ , e saranno sormontati da idoneo
1) Coperchio carrabile + chiusino in ghisa.
2) Coperchio pedonabile.

| Art. | Ø Interno | Ø Esterno | H Altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø Innen | Ø Außen | H Höhe | Gewicht |
| Anello perdente Ø 125 Sickerring | 125 | 137 | 45 | 340 |

| Superficie interna m² | 1,96 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Innenfläche m² |  | Euro |  |

ANELLO PERDENTE Ø 150x50h

Anelli perdenti prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 350, completi di Nr. 12 fori passanti Ø cm 10 per il drenaggio delle acque. Dimensioni interne Ø cm 150x50h. Spessore minimo parete cm 7,5. Sviluppo superficie interna m2 2,35. Armatura costituita da due anelli saldati Ø mm 6annegati in prossimità dei bordi superiore ed inferiore.
Gli anelli saranno sovrapposti, a rendere una superficie interna utile di m2 _______ , e saranno sormontati da idoneo
1) Coperchio carrabile + chiusino in ghisa.
2) Coperchio pedonabile.

| Art. | Ø Interno | Ø Esterno | H Altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø Innen | Ø Außen | H Höhe | Gewicht |
| Anello perdente Ø 150 Sickerring | 150 | 165 | 50 | 415 |

| Superficie interna m² | 2,35 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Innenfläche m² |  | Euro |  |

ANELLO PERDENTE Ø 200x50h

Anelli perdenti prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 350, completi di Nr. 16 fori passanti Ø cm 10 per il drenaggio delle acque. Dimensioni interne Ø cm 200x50h. Spessore minimo parete cm 8. Sviluppo superficie interna m2 3,14. Armatura costituita da due anelli saldati Ø mm 8 annegati in prossimità dei bordi superiore ed inferiore.
Gli anelli saranno sovrapposti, a rendere una superficie interna utile di m2 _______ , e saranno sormontati da idoneo
1) Coperchio carrabile + chiusino in ghisa.
2) Coperchio pedonabile.

| Art. | Ø Interno | Ø Esterno | H Altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø Innen | Ø Außen | H Höhe | Gewicht |
| Anello perdente Ø 200 Sickerring | 200 | 216 | 50 | 600 |

| Superficie interna m² | 3,14 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Innenfläche m² |  | Euro |  |

VEDI 
1) coperchi carrabili + chiusino in ghisa... 
oppure
2) coperchi pedonabili.

### LEGISLAZIONE ANELLI PERDENTI

1. Costruzione:

a) di forma cilindrica, con diametro interno di almeno 1 metro; in muratura di pietrame, di mattoni o in calcestruzzo; privi di platea; nella parte inferiore che attraversa il terreno permeabile, si praticano feritoie nelle pareti o si costruisce la parte in muratura a secco;

b) strato di pietrame e pietrisco al fondo, al posto della platea; spessore 40-50 cm;

c) strato di pietrisco ad anello esternamente, intorno alla parte di parete con feritoie; dimensioni medie del pietrisco 4-8 cm; spessore orizzontale 40-50 cm; in prossimità

delle feritoie ed alla base dello strato di pietrisco, pietrame di dimensioni medie 8-12 cm; disposto con cura, possibilmente a mano;

d) copertura del pozzo con voltina o con piastra in calcestruzzo, semplice od armato, a profondità non inferiore a 60-70 cm; sulla copertura pozzetto di accesso con chiusino;

e) al di sopra della copertura del pozzo e del pietrisco che lo circonda, strato di terreno ordinario, con soprassesto per evitare che, con il riassetto, si manifesti un avvallamento; sul pietrisco carta catramata o carta di imballo robusta, per non avere penetrazione di terreno (prima dell' assestamento) nei vuoti del pietrisco stesso sottostante;

f) tubi di areazione, dal piano di campagna, penetranti per almeno un metro nello strato di pietrisco; diametro 10-12 cm.

2. Ubicazione:

a) lontani da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni, che ostacolino il passaggio dell' aria nel terreno; condotta di adduzione a tenuta;

b) fondo del pozzo non inferiore a 2 m, rispetto al livello superiore della falda; in nessun caso la falda può essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per irrigazione di prodotti da mangiare crudi, a meno di accertamenti microbiologici e chimici caso per caso da parte dell' autorità sanitaria;

c) evitare pozzi perdenti in presenza di roccia fratturata o fessurata; o in zone carsiche;

d) distanza di almeno 50 m da qualunque condotta, serbatoio o altra opera destinata al servizio potabile.

3. Proporzionamento: (*)

- sviluppo della parete perimetrale in funzione della natura del terreno, come da tabella che segue, riferita agli scarichi domestici:

| Gruppo | Natura del terreno | Sviluppo della parete |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sabbia grossa o pietrisco o ghiaia o misti | 1,0 m²/ab. |
| 2 | Sabbia fine | 1,5 m²/ab. |
| 3 | Sabbia o ghiaia o pietrisco con limo | 2,5 m²/ab. |
| 4 | Argilla o limo con molta sabbia o pietrisco | 4,0 m²/ab. |
| 5 | Argilla o limo con poca sabbia o pietrisco | 8,0 m²/ab. |
| 6 | Argilla compatta impermeabile | non adatto |

Per le attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole, con scarichi di tipo civile la tabella si applica con l' equivalenza:

1 addetto = 0,5 abitanti.

Per gli scarichi industriali, nei casi ammessi, lo sviluppo della parete dovrà essere valutato caso per caso, secondo criteri da approvarsi da parte dell' Ufficio tutela risorse naturali;

b) capacità utile non inferiore a quella della vasca di chiarificazione che precede il pozzo;

c) consigliabile disporre almeno due pozzi con funzionamento alterno; in tal caso occorre un pozzetto di deviazione con paratoie, per inviare il liquame all' uno o all' altro pozzo; distanza tra gli assi dei pozzi non inferiore a quattro volte il diametro dei pozzi.

4. Esercizio:

Non richiedono conduzione; si controllerà di tanto in tanto che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia nel pozzo, o intasamento del pietrisco e terreno circostante; controllo nel tempo del livello massimo della falda; se i pozzi sono due, si alterna il funzionamento ogni 4-6 mesi.

Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 24 giugno 1980, N. 33.