COPERCHIO PEDONABILE Ø 80x8h

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm Ø90x8h, completi di chiusini in c.a.v incastro a mezzo spessore. Portata pedonabile.
Armatura costituita da tondini Ø mm 6 ogni 15 cm, in prossimità del bordo inferiore.

| Art. | Luce anello | H Altezza | Ø Isp. | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Innenmaß | H Höhe | Ø Insp. | Gewicht |
| Coperchio pedonabile Ø 80 Begehbares Betondeckel | 80 | 8 | 36 | 100 |

| Portata |  | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stärke |  | Euro |  |

COPERCHIO PEDONABILE Ø 100x8h

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm Ø111x8h, completi di chiusini in c.a.v incastro a mezzo spessore. Portata pedonabile.
Armatura costituita da tondini Ø mm 6 ogni 15 cm, in prossimità del bordo inferiore.

| Art. | Luce anello | H Altezza | Ø Isp. | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Innenmaß | H Höhe | Ø Insp. | Gewicht |
| Coperchio pedonabile Ø 100 Begehbares Betondeckel | 100 | 8 | 47 | 180 |

| Portata |  | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stärke |  | Euro |  |

COPERCHIO PEDONABILE Ø 125x8h

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm Ø 137x8h, completi di chiusini in c.a.v incastro a mezzo spessore. Portata pedonabile.
Armatura costituita da tondini Ø mm 6 ogni 15 cm, in prossimità del bordo inferiore.

| Art. | Luce anello | H Altezza | Ø Isp. | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Innenmaß | H Höhe | Ø Insp. | Gewicht |
| Coperchio pedonabile Ø 125 Begehbares Betondeckel | 125 | 8 | 47 | 280 |

| Portata |  | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stärke |  | Euro |  |

VEDI 
1) Anelli perdenti.
oppure
2) Anelli a tenuta.